Рекомендации по эксплуатации бассейна

1. Прежде чем заполнить бассейн водой, необходимо произвести дезинфекцию, обработайте дно и стенки Вашего бассейна, к примеру, раствором Дезальгина.

2. Заполните бассейн на одну треть водой.

3. Добавьте стабихлоран, дозировка высчитывается исходя из объема Вашей чаши. Стабихлоран разведите в ведре с теплой водой и влейте в нескольких (разных) местах чаши.

4. Наполните бассейн до середины окошка скиммера.

5. Если Вы используете систему химической очистки — автохлоратор, действуйте в соответствии с приведенной инструкцией (поставляется в комплекте вместе с оборудованием).

6. После проведения всех необходимых манипуляций — заполните бассейн водой.

При эксплуатации бассейна важно регулировать концентрацию химических препаратов: РН, CL, НР и др. Делается это довольно просто, по средствам тестера предусмотрен в базовом комплекте.

Фильтрация воды в бассейне.

Помимо химической очистки воды, не стоит забывать и о механической очистке (фильтровальная установка). Наши специалисты подбирают данные агрегаты исходя из места установки бассейна, и его объема.

В процессе работы фильтра манометр указывает давление на входе в фильтр. Через некоторое время после работы фильтра начинается повышение давления. Это происходит в результате загрязнения фильтра. Когда давление становиться более двух баррелей или с зеленого цвета шкалы стрелка перемещается в красную зону (зависит от модификации) требуется промывка фильтра. Для этого выполните серию не сложных действий

а)Выключите насос;

б) Установите вентиль в положении «промывка» (BACKWASH);

в) Откройте кран на трубе слива в канализацию;

г) Включите насос. Обратите внимание на цвет сливающейся воды. Не удивляйтесь, если вода вначале покажется чистой, через некоторое время она приобретет коричневый оттенок;

д) Как только вода станет чистой на вид, выключайте насос;

е) Установите вентиль в положение «уплотнение» (Rinse);

ж) Включите насос и дайте ему поработать 20-40 секунд;

з) Выключите насос и закройте кран на трубе слива в канализацию.

Если в процессе работы фильтра давление на манометре будет ниже начального давления, то нужно произвести очистку предварительного фильтра насоса и скиммера.

Обратите ВНИМАНИЕ, что чистка всех агрегатов производится в соответствии с ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, которая прилагается к оборудованию!

Очистка дна бассейна.

Важно, что бы дно бассейна было чистым, для этого в базовую комплектацию оборудования включен донный пылесос. Пылесос подключается к системе фильтрации воды через переходник в скиммере.

1. Собираем систему водного пылесоса - присоединяем шланг к щетке с телескопической ручкой;

2. Опустите щетку в воду;

3. Свободный конец шланга поднесите к подающей форсунке и наполните систему водой;

4. Вставьте конец шланга в скиммер;

5. Перекройте кран донной форсунки;

6. Пропылесосьте дно бассейна;

7. Откройте кран донной форсунки. Прочистите фильтр.